CALCUL D'UNE POUTRE TRAVAILLANT EN FLEXION ET REPOSANT SUR 2 APPUIS
DONNEES
Caractéristiques du profil
Le profil est un plat du commerce de hauteur 18 mm
La base du plat est de 500 mm
Il a pour moment d'inertie: Ix 24,30 cm4
pour module d'inertie: I/v 27,00cm3
et pour masse linéaire 6,03 kg/m
la longueur du profil choisi est de L= 385 mm
Les caractéristiques de la matière (bois) sont:
Masse volumique: Mv= 0.67 kg/dm3
Limite élastique: Re= 1.1 daN/mm2
Module d'Young: E= 160 daN/mm2
Le coefficient de sécurité appliqué est de: s= 0.50
Le poids propre de la poutre est de 2.32 kg
Nom	Valeur en daN	Type de charge	Distance/A (mm)	Mf (mm x daN)	Ix x flèche	Réaction en A (en daN)	Réaction en B (en daN)
Poids propre	2.32	Charge répartie	0	148,59	10 781,50	1,54	1,54
Charges 1	50	charge répartie	192.5	2 406,25	232 204,69	25,00	25,00
Charges 2	0	charge isolée	192.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-	-	-	2 554,84	242 986,19	26,54	26,54

RESULTATS :
La contrainte pondérée dans la poutre sera de 0,09daN/mm2
La contrainte maxi admissible est de 0,55 daN/mm2
Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
La flèche réelle de la poutre sera de 1,00mm
La flèche admissible pour la poutre est de 1,28 mm
Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maxiamle admissible
Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données